## Slide 1: GPR流程复跑汇报（指定数据）
数据：测线main_40dbm_普通飞高.csv | 日期：2026-03-08

## Slide 2: 1. 本次复跑说明
按你的要求，统一使用：测线main_40dbm_普通飞高.csv
执行A链（稳健链）与B链（当前链）完整对照
输出中间图、最终图、差分图和指标表

## Slide 3: 2. 量化结果
关键指标（A_stable vs B_current）：
A_stable: runtime=63.473s, CNR=3.581, bg_res=0.000030, struct=0.300, sharp=0.242
B_current: runtime=55.724s, CNR=3.165, bg_res=0.003898, struct=0.136, sharp=0.093

## Slide 4: 3. A链最终图（稳健链）
观察：背景更干净、结构连续性更好

## Slide 5: 4. B链最终图（当前链）
观察：目标可见但背景残余较高

## Slide 6: 5. A-B差分图
变化集中在背景与边缘区域

## Slide 7: 6. 关键中间步骤：time-zero

## Slide 8: 7. 关键中间步骤：dewow

## Slide 9: 8. 关键中间步骤：背景抑制

## Slide 10: 9. 关键中间步骤：bandpass

## Slide 11: 10. 结论与建议
本次复跑已完成，数据和图像证据齐全。
综合图像与指标：建议后续主流程优先采用A链（稳健链）。
下一步：将A链参数做成GUI预设与一键评估模板。